## Slide 1: Nous valorisons vos déchets en énergie
Conception, Ingénierie et Environnement pour un aménagement durable des Territoires

## Slide 2: S3d Ingénierie, l’historique
S3d est une société du groupe Keran
Siège à Nantes
4 personnes à Lyon Keran est un groupe d’ingénierie indépendant français qui regroupe 8 sociétés
(Sce, Créocéan, Groupe Huit, Naomis, S3d Ingénierie, Civiteo, YS Energies Marines et Logiroad).
800 salariés pour un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros.
Spécialisée dans la valorisation énergétique des déchets pour la production de gaz et de carburants alternatifs.
‘‘
’’
Nous accompagnons les acteurs publics et privés depuis plus de 15 ans.
Notes: Pour une présentation, nous vous conseillons de ne jamais avoir du texte dont la taille de la police est inférieure à 16 pts

## Slide 3
Gazéification
Carburants alternatifs
Stratégie
Une approche créative et pluridisciplinaire, à toutes échelles territoriales.
Nos domaines d’activités
Méthanisation

## Slide 4: Nos prestations
Carburants alternatifs
Études stratégiques pour la transition énergétique des flottes : diagnostic, sensibilisation, définition des solutions, évaluation des impacts et feuille de route.
Études d’opportunité et de faisabilité pour des installations de production/distribution de carburants alternatifs (BioGNC, Hydrogène, IRVE) : analyse des besoins, pré-dimensionnement, contraintes réglementaires, implantation, Business Plan et financements.
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) : accompagnement sur le dimensionnement, le choix des fournisseurs, l’implantation et les impacts environnementaux.
Maîtrise d’Œuvre (MOE) : études techniques, passation des marchés, suivi de chantier et réception des équipements
Expertise ATEX : diagnostic, zonage, évaluation du risque, préconisations et rédaction du DRPCE
Évaluation des impacts environnementaux : Analyses de Cycle de Vie (ACV) et Bilans Carbone.
Notes: Pour une présentation, nous vous conseillons de ne jamais avoir du texte dont la taille de la police est inférieure à 16 pts

## Slide 5: Nos Clients
Syndicats d’énergie &
de collecte / traitement
des déchets
Agglomérations
Développeurs
de projets privés
Industriels,
Groupes privés
Associations
Collectivités
Etat
Carburants alternatifs

## Slide 6: Réglementations Poids Lourds : transports de personnes et de marchandises (Hors VL)

## Slide 7: Règlementation PL (Hors VL)
Projet de règlement européen – Vente de PL neufs par les constructeurs
Confirmation par les Etats membres de l’UE de l’accord provisoire entre la Parlement et le Conseil de l’UE révisant les objectifs en matière d’émissions de CO2 pour les nouveaux poids lourds, bus et autres utilitaires lourds :
Objectifs pour véhicules lourds (camions, bus interurbains, cars) :
-45% en 2030*
-65% en 2035*
-90% en 2040*
Objectifs pour autobus :
-90% en 2030*
Zéro-émission dès 2035
(par rapport à 2019)
Etude intégrant le BioGNV et sa prise en compte dans les émissions pour 2026

## Slide 8: Règlementation PL (Hors VL) – 08/04/2025
Renouvellement PL publics : PTAC > 3,5 t (BOM/Polybennes/PL transport de marchandises)
Véhicules concernés :
Service de collecte des ordures
Transport de marchandises publics
Décret de novembre 2021-1493, VFE (Véhicules à Faibles Emissions) :
Hybride rechargeable électrique / diesel (ou GPL, GNC)
Electricité
GNC dont bioGNC
GNL
GPL
Air comprimé
Biocarburants exclusif
 (sans risque d’effet « ILUC »*
Renouvellement PL privées : Pas d’obligations d’incorporation de VFE
2021
50% VFE
2022
10% VFE
2026
15% VFE
2022
10% VFE
2026
15% VFE
Etat, établissements publics (parc > 20 véhicules)**
Collectivités territoriales, groupements, établissements publics (parc > 20 véhicules)**
Autre pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices
(parc > 20 véhicules)**
* on produit à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ou par un carburant de synthèse ou un carburant paraffinique. Dans le cas des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels.
** Article L. 224-8-1 du code de l’environnement

## Slide 9: Règlementation PL (Hors VL) – 08/04/2025
Renouvellement véhicules transport public routier urbain (bus et autocar)
Article D224-15-2, définitions :
Groupe 1 - VTFE : Electrique, hydrogène, hybride rechargeable élec/hydrogène, rétrofit électrique
Groupe 1bis : bioGNC, hybride rechargeable élec/bioGNC, hybride rechargeable élec/biocarburants
Groupe 2 : GNC, hybride élec/GNC, biocarburants
Groupe 3 : norme Euro VI
 |  | Groupe 1 | Groupe 1bis | Groupe 2 | Groupe 3
Zone A : (IDF, arrêté préfectoral, ZFE)** | Si territoires > 250 000 habitants | VFE dont 50 % au moins de VTFE pour les autobus (groupe 1)***** |  | Exclu | Exclu
 | Si territoires < 250 000 habitants | VFE |  |  | 
Zone B : (arrêté préfectoral, PPA, ZFEm)*** | Si territoires > 250 000 habitants | 100% VFE dont 50 % au moins de VTFE pour les autobus (groupe 1)***** |  |  | Exclu
 | Si territoires < 250 000 habitants | VFE |  |  | 
Zone C**** | - | VFE | pas de % |  | pas de %
2025
100% VFE
Etat, collectivités territoriales, groupements, établissements publics (parc > 20 bus et cars)*
** Article D224-15-3 du code de l’environnement
*** Article D224-15-4 du code de l’environnement
**** Article D224-15-6 du code de l’environnement
***** Article D224-15-5-1 du code de l’environnement

## Slide 10: Comparaison cars

## Slide 11: 1. Immatriculation PL-VL 2024 + Projection
TCP
Le parc en circulation en France au 01/01/2024
Quelques chiffres :
624 938 TCP en France en 2024
Kilométrage annuel moyen = 32 311 km
Age moyen TCP en 2024 = 7,8 ans
Parc à augmenté de 8,5% en 10 ans
Sources : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr – immatriculations_france_entière_2010_2024

## Slide 12: Immatriculation TCP 2010 - 2024
TCP
Immatriculations TCP (bus + car) neufs en 2024 :
6625 de TCP neufs, augmentation de 7,9% par rapport à 2023 (6142 en 2023)
73% d’autocar contre 27% de bus
Sources : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr – immatriculations_france_entière_2010_2024

## Slide 13: Fiche véhicule – Car
Coût total de possession (TCO)
Emissions GES :
      Emissions du puit à la roue : production de carburant, distribution et utilisation dans véhicule
      Emissions du berceau à la tombe : production de carburant, distribution et utilisation dans véhicule + production et fin de vie du véhicule
Impact utilisation : Base Empreinte Carbone
Impact construction + fin de vie : Carbone 4
Durée de vie : 15 ans
Distance annuelle : 24 000 km/an
Electrique : Hors investissement borne de recharge + Pas de renouvellement batterie à mi-vie
Hydrogène : Achat véhicule diesel avant retrofit non pris en compte renouvellement des batteries et PAC non pris en compte car l’âge des bus rétrofités est déjà de 5 ans  autonomie des 15 ans atteinte
Chart: 
| Diesel | Biodiesel (B100) | BioGNC | Electrique | Hydrogène (rétrofit)
Investissements | 180 | 190 | 200 | 400 | 350
Carburant | 177.457 | 188.784 | 146.88 | 90 | 257.4
Maintenance | 72 | 82.8 | 82.8 | 79.2 | 154.8
TOTAL | 429.457 | 461.584 | 429.68 | 569.2 | 762.2

## Slide 14: Comparaisons PL 44t

## Slide 15: 1. Immatriculation PL-VL 2024 + Projection
PL
Immatriculations PL neufs en 2024 :
50 740 de TCP neufs, augmentation de 12% par rapport à 2022 (45 287 en 2022)
50% de PL tracteurs, 38% de PL porteurs et 12% de VASP lourds
Sources : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr – immatriculations_france_entière_2010_2024

## Slide 16: Fiche véhicule – Car
Coût total de possession (TCO)
Emissions GES :
      Emissions du puit à la roue : production de carburant, distribution et utilisation dans véhicule
      Emissions du berceau à la tombe : production de carburant, distribution et utilisation dans véhicule + production et fin de vie du véhicule
Impact utilisation : Base Empreinte Carbone
Impact construction + fin de vie : Carbone 4
Durée de vie : 8 ans
Distance annuelle : 80 000 km/an
Electrique : Avec investissement borne de recharge + Pas de renouvellement batterie à mi-vie
Hydrogène : Pas de renouvellement batteries et PAC

## Slide 17: Contacts
Carburants alternatifs
Cyrille LEPETIT
Responsable Pôle
Carburants Alternatifs
06 82 87 25 42
lepetit@sol3d.com

## Slide 18
sol3d.com
Linkedin

## Slide 19: Annexes

## Slide 20: Fiche véhicule
Synthèse – Car
 | Diesel | Biodiesel | BioGNC | Electrique | Hydrogène
Prix achat car | 180 k€ HT | 190 k€ HT | 200 k€ HT | 400 k€ HT | Retrofit : 350 k€HT
Renouvellement PAC ou batteries à mi-vie | - | - | - | Pas de renouvellement batterie | Pas de renouvellement à mi-vie, car déjà retrofité à 5 ans
Coût carburant | 1,38 € HT/L | 1,38 € HT/L | 1,36 € HT/kg | 0,2 € HT/kWh | 11 € HT/kg
Coûts maintenance | 0,20 € HT/km | 0,23 € HT/km | 0,23 € HT/km | 0,22 € HT/km | 0,43 € HT/km
Kilométrage annuel | 24 000 km | 24 000 km | 24 000 km | 24 000 km | 24 000 km
Durée de vie | 15 ans | 15 ans | 15 ans | 15 ans | 15 ans

## Slide 21: Fiche véhicules – Car biodiesel
Contexte | Biodiesel : Carburant obtenu par transformation chimique d’huiles végétales et animales (Colza pour B100) Nécessite une station privative (pas de station publique de distribution) B100 : Produit non compatible avec tous les constructeurs, avec des contraintes d’exploitation et d’homologation HVO : fonctionne en mélange dans le diesel, compatible avec toutes les motorisations Image contrastée des biocarburants en raison de l’utilisation de terres agricoles pour leur production
Maturité | Maturité élevée Offres constructeurs : Volvo, Man, Iveco (homologué diesels et HVO) B100 : MAN et option sur IVECO
Environnement | Rejets atmosphériques : Baisse particules (-25-50%), CO (-50-70%), Augmentation NOx (~qq %) Emissions sonores : Identique au diesel GES : - 60 % du puit à la roue
Exploitation | Autonomie : 900 – 1 000 km Temps de recharge : Identique au Diesel Ravitaillement au dépôt // Réutilisation possible d’une cuve et d’une station-service existante
Coûts Investissement | Car standard : 190 k€ HT (+5 % par rapport au diesel)
Coûts Fonctionnement | Consommation kilométrique : 0,38 L/km (+6% par rapport au diesel) Coût B100 : 1,38 €/L (HT, TICPE réduite comprise), Maintenance : Hausse de 10-15% par rapport au diesel
Source : Etude et mails Centrale d’Achat du Transport Public
Source constructeurs : site internet de Transbus
ou

## Slide 22: Fiche véhicules – Car GNC / bioGNC
Contexte | GNC : gaz naturel comprimé à 200 bars (carburant sous forme gazeuse) Réseau de stations publiques en structuration et possibilité d’avoir des stations privatives Possibilité de bénéficier de Garantis d’Origine de production de biométhane => GO Adaptation à prévoir pour sécurité les ateliers de maintenance
Maturité | Maturité élevée Offres constructeurs : Iveco, Scania, Mercedes, Man, Isuzu
Environnement | Emissions de particules : moins de particules que diesel Emissions GES : baisse de 80 % pour le bioGNC Emissions sonores : diminution légère en ressenti
Exploitation | Autonomie : 700 – 800 km Temps de recharge : 10 min en charge rapide et 5 à 10 h en charge lente (au dépôt)
Coûts Investissement | Car standard : 200 k€/HT (+10 % par rapport au diesel)
Coûts Fonctionnement | Consommation kilométrique : 0,30 kg/km Gaz : 1,36 € HT/kg en octobre 2024 (station publique à Lexy) Maintenance : 0,23 €/km (+15 % par rapport au diesel)

## Slide 23: Fiche véhicules – Car électrique à batteries
Contexte | Amélioration de la capacité de batterie embarquée permettant une amélioration de l’autonomie Augmentation de la puissance des chargeurs permettant de diminuer le temps de recharge (attention à la puissance de raccordement électrique qui peut entrainer des coûts importants)
Maturité | Maturité moyenne Offres constructeurs : Yutong, Temsa, Isuzu Offre de rétrofit : Greenmot, Retrofleet
Environnement | Emissions de polluants : zéro-émission Emissions GES : baisse de 90 % Emissions sonores : faibles
Exploitation | Autonomie : 550 km, batterie de 630 kWh (YUTONG fin 2024, cycle SORT 2 – conduite urbaine mixte)
Coûts Investissement | Car : 400 000 € HT (commandés par le Grand Annecy 2023) Coût chargeur 50 kW : 30 000 à 60 000 € HT par borne Coût chargeur 150 kW : 45 000 à 90 000 € HT par borne
Coûts Fonctionnement | Prix de l’électricité : 0,20 € HT/kWh, hors coûts d’infrastructures de la station de distribution Consommation moyenne : 125 kWh/100 km Coût de maintenance préventive : 0,22 €/km (hors renouvellement batterie) Renouvellement batterie : 139 000 € HT
Source : Etude et mails Centrale d’Achat du Transport Public, site Yutong
Source constructeurs : site internet Transbus + CARA

## Slide 24: Fiche véhicules – Car hydrogène
Contexte | Véhicule à moteur électrique alimenté en courant par une pile à combustible (PAC). L’H2 est mélangé à l’O2 présent dans l’air extérieur, créant de l’électricité et rejetant de l’eau. Hydrogène comprimé à 350 bar pour les bus
Maturité | Faible maturité Uniquement du rétrofit : Safra : Mercedes Intouro / GCK (IVECO Crossway) / IBF H2 (IVECO Crossway)
Environnement | Emissions de polluants : zéro-émission Emissions GES : baisse de 75 %, H2 issu d’électrolyse mix France Emissions sonores : baisse de 6 %
Exploitation | Autonomie : 450 – 500 km Infrastructures : station de distribution + adaptation de l’atelier de maintenance (recharge de 15 – 30 min)
Coûts Investissement | Rétrofit Car diesel >5 ans : 350 000 € HT (dépose du moteur diesel, installation d’un kit de rétrofit hydrogène et homologation du véhicule) Coût station de distribution (avec production locale d’H2) : 2 à 3 M€ HT pour 10 à 15 bus ; 3,5 à 4,5 M€ HT pour 20 à 30 bus Coût adaptation atelier : 60 000 à 100 000 € par travée Renouvellement batterie et PAC au bout de 8 ans : 140 k€ HT
Coûts Fonctionnement | Prix de l’hydrogène : 9 € HT/kg, y compris aides de l’ADEME, hors coûts d’infrastructure de la station de distribution Prix de l’hydrogène à la pompe : 10 – 14 € HT/kg, y compris aides de l’ADEME et coûts d’infrastructure de la station de distribution Consommation moyenne : 6,5 kg/100 km (7,5 à 9,5 kg/100 km) Coût de maintenance préventive : 0,40 €/km
Source : Etude et mails Centrale d’Achat du Transport Public
Source constructeurs : site internet Transbus + CARA

## Slide 25: 2 – les technologies de Carburants alternatifs
PL 44t Biocarburant
ou
*
*motorisation à partir du 01/01/2014 et selon interprétation des normes en vigueur Arrêté du 4 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route
Remarques générales | Biodiesel = Carburant obtenu par transformation chimique d’huiles végétales et animales (Colza pour B100) Nécessite une station privative (pas de station publique de distribution) B100 = Produit non compatible avec tous les constructeurs, avec des contraintes d’exploitation et d’homologation HVO = fonctionne en mélange dans le diesel, compatible avec toutes les motorisations Image contrastée des biocarburants en raison de l’utilisation de terres agricoles pour leur production
Maturité | Offres constructeurs : Renault (T ou T-high/ D-wide) : porteur ou tracteur / MAN (TGS et TGX)  Tracteur , autres constructeurs ; Volvo, DAF, rétrofit avec véhicules existant et achat possible en occasion (notamment chez Renault) Maturité technologique assez conséquente : 2000 camions roulent au B100 en France (chiffre de 2022)
Environnement | Polluants atmosphériques : Baisse de 50 % des émissions de CO2 du puit à la roue (B100) d’après la directive RED II Emissions sonores : même que le diesel
Exploitation | Temps de recharge : Similaire du diesel mais nécessite la mise en place d’une cuve B100 dédiée
Coûts d’achat | Véhicules neuf : 110 k€ HT Retrofit : 2 k€ HT
Coûts d’exploitation | Consommation kilométrique : consommation supérieure de 3 à 8 % par rapport au diesel -> 0,33 L/km Prix carburant : 1,31 €HT/L avec remboursement partiel de la TICPE Maintenance : 0,15 €HT/km
ou
*

## Slide 26: 2 – les technologies de Carburants alternatifs
PL 44t GNV
Remarques générales | GNC = gaz naturel comprimé à 200 bar Possibilité de bénéficier de Garantis d’Origine de production de biométhane => GO Adaptation à prévoir pour sécurité les ateliers de maintenance Station de Champigneulles => uniquement BioGNC
Maturité | Offres constructeurs : Scania (G-série porteur ou tracteur), IVECO (porteur Hi-way/ S-way) ou tracteur S-way Maturité technologique assez conséquente : 7 000 poids lourds roulant au GNV en France en 2021
Environnement | Polluants atmosphériques : Baisse de 70 % des émissions de GES du puit à la roue d’après la directive RED II pour le BioGNC Emissions sonores : Légères diminutions ressenties
Exploitation | Autonomie : 500 à 950 km Temps de recharge : Recharge rapide  quasiment aussi efficace que diesel (20 minutes) Recharge lente  5 à 8h Formations : 1 jour/conducteur, chauffeurs, techniciens, pompiers ; ½ Journée sensibilisation utilisation gaz, ½ journée utilisation station GNV, 2h formation conduite, 2jours formations mécanicien (hors circuit haute pression)
Coûts d’achat | Véhicules : 130 k€/HT Infrastructures : Station Charge lente 6 bornes : 250 k€, Station Charge rapide 1,2-1,7 M€ (5 PL en même temps) (REX Saumur)
Coûts d’exploitation | Consommation kilométrique : 0,27 kgGNV/km Prix carburant : 1,63 €HT/kg (BioGNC) Maintenance : 0,17 €HT/km

## Slide 27: 2 – les technologies de Carburants alternatifs
PL 44t Electrique
Remarques générales | Amélioration de la capacité de batterie embarquée permettant une amélioration de l’autonomie Augmentation de la puissance des chargeurs permettant de diminuer le temps de recharge (attention à la puissance de raccordement électrique qui peut entrainer des couts importants)
Maturité | Maturité technologique assez faible : quelques livraisons effectuées (un Volvo en janvier 2023 et un Scania en novembre 2023) / Mercedes  début production 2024 et Renault a commencé la sienne fin 2023 / IVECO  premiers exemplaires livrés fin 2023 Offres constructeurs : Mercedes (e-actros 600  tracteur), Scania (45s ou 45r porteur ou tracteur), Volvo (FH Electric porteur ou tracteur), Renault (E-tech porteur ou tracteur), NIKOLA (filiale IVECO)  TRE BEV tracteur / IVECO BEV tracteur Hybrides rechargeables proposés chez Scania
Environnement | Polluants atmosphériques : Baisse de 95 % des émissions de CO2 du puit à la roue (mix français) d’après la directive RED II Emissions sonores : Diminution (véhicules électriques)
Exploitation | Autonomie : de 300 km à 500 km (e-actros 600) Temps de recharge : de 20% à 80% en 30 min avec une borne de 1MWh (e-actros 600) / 1h25 pour 80% de recharge avec borne de 250 kW (Renault E-tech) 2 bornes 150 kW prévus à Champigneulles (recharge 1 bus standard (350 kWh) de 30% à 90% en 1h30)
Coûts d’achat | Véhicules : 315k€/HT Infrastructures : 60k€/HT le prix d’une borne 50 kWh
Coûts d’exploitation | Consommation kilométrique : 1,37 kWh/km Prix carburant : 0,18 €HT/kWh Maintenance : 0,13 €HT/km

## Slide 28: 2 – les technologies de Carburants alternatifs
PL 44t Hydrogène
Remarques générales | Véhicule hydrogène = véhicule électrique équipé d’une pile à combustible qui transforme l’hydrogène en électricité pour alimenter le moteur électrique Rendement de la chaine énergétique 30% de celle d’un véhicule électrique a batterie Permet de bénéficier des avantages d’un véhicule électrique (zéro émission, bruit) avec une bonne autonomie Adaptations à prévoir pour sécurité des ateliers
Maturité | Offres constructeurs : Hyliko  tracteur ou porteur 44t retrofité / IVECO (FCEV)  tracteur de 44t / NIKOLA TRE FCEV (filiale IVECO)  tracteur / Les autres constructeurs sont encore en phase de projet Maturité technologique assez faible : Hyliko revendique 600 véhicules en commande fin 2023 / IVECO a récemment livré 26 PL en Allemagne fin 2023
Environnement | Polluants atmosphériques : Baisse de 80 % des émissions du puit à la roue d’après la directive RED II Emissions sonores : Diminution sonore (comme véhicule électrique)
Exploitation | Autonomie : De 400 km pour 350 bar à 900 km pour 700 bar Temps de recharge : 20 min (temps similaire au diesel classique)
Coûts d’achat | Véhicules : 600 k€/HT Infrastructures : Dépend de la pression de recharge et de la vitesse de charge Stations les plus proches : Strasbourg, Sarreguemines et Belfort
Coûts d’exploitation | Consommation kilométrique : 1 kgH2/km Prix carburant : 11€HT/kg Maintenance : 0,28 €HT/km